## Slide 1: Camada de enlace:
O que é e para que serve?
É a camada que estabelece conexão lógica com outra máquina através de um link.

## Slide 2: Controle de enlace de dados
Ela controla:
Fluxo: de bits sendo enviados ou recebidos;
Erro: os bits que são corrompidos durante a transmissão.

## Slide 3: protocolos
Canal sem ruído:
  Simplest: os pacotes são simplesmente enviados, não possui controle de fluxo nem de erro;
  Stop-and-wait: o emissor envia um frame e espera a confirmação do receptor, possui controle apenas de fluxo.
Canal com ruído:
  Go-back-n ARQ: envia um conjunto de frames e espera a confirmação do último;
  Stop-and-wait ARQ: numera os frames para controle de erro, é enviado um bit por vez;
  Selective-repert ARQ: utiliza duas janelas do mesmo tamanho, uma de transmissão e outra de recepção.

## Slide 4: Controle e detecção de erros
Código para detecção de erros: redundância apenas para que o receptor indentifique o erro e solicite a retransmissão;
Código de correção de erros: maior redundância para que o receptor consiga resolver o erro no quadro.
Distancia de hamming: código de detecção de erro nos quadros isolados.