## Slide 1: Camada física: Tipos de sinais
Sinal Digital: é utilizado taxa de transferência (quantidade de bits por segundo(bps)) para descrever o sinal digital, possui apenas um conjunto limitado de valores;
Sinal Analógico: é utilizado frequência: numero de períodos (quantidade de tempo em segundos que um sinal precisa para completar um ciclo, período é expresso em segundos) em 1s, frequência é expressada em (Hz).
É a camada onde ocorre a transformação de dados para bits

## Slide 2: Camada física: Sinais digitais (níveis)
Os sinais digitais variam a tensão em dois níveis 0 e 1, 0 é baixo e 1 é alto.
1
0

## Slide 3: Camada física: perca na transmissão
Quando há imperfeições na transmissão de sinais:
  Distorção: Sinal muda de forma, ocorre na maioria das vezes em sinal composto.
  Ruído:
    Térmico: movimentação dos elétrons aleatoriamente em um fio criando um sinal extra ;
    Induzido: se forma em fontes como aparelhos domésticos;
    Linha cruzada: quando um fio chega perto de outro e os campos eletromagnéticos se encostam.
  Atenuação: é a diminuição da intensidade do sinal de transmissão.

## Slide 4: Conversão digital-digital: Codificação de linha:
Conversão de dados digitais em sinais digitais.
Tipos de linha:
Unipolar: Simples e primitivo;
Polar: As tensões se encontram em ambos os lados do eixo de tempo;
0 pode ser positivo
1 pode ser negativo
Manchester: Utiliza uma inversão no meio de cada estado;
1 transição positiva
0 transição negativa
Manchester diferencial: Se houver transição é 0, se não houver é 1
É a conversão de dados digitais em sinais digitais.
Utiliza-se codificação de linha para conversão digital-digital.

## Slide 5: Conversão analógico-digital
É a conversão de dados analógicos em sinais digitais.
Modo mais usado para conversão é o PCM: Modulação por código de pulso.

## Slide 6: Modos de transmissão
Paralelo: envia dados por vários cabos;
Serial: envia só por um cabo.
  Síncrono: Manda dados de tempo em tempo, precisa de um sincronizador;
  Assíncrono.

## Slide 7: Conversão digital-analógica
É a conversão de dados digitais em sinais analógicos.
Utiliza-se a modulação de dados para tal.
Frequência;
Amplitude;
Fase.

## Slide 8: Conversão analógico-analógico
É a conversão de dados analógicos para sinais analógicos.
Existem três processos para está conversão:
Am: amplitude/usado em rádios;
Fm: frequência/usado em rádios;
Pm: fase.
100.3 FM
v

## Slide 9: Multiplexação
TDM: Timing Division Multiplexing, o time é compartilhado;
FDM: Frequency Division Multiplexing, a frequência é compartilhada;
WDM: Wavelength Division Multiplexing.

## Slide 10: Meios de transmissão
Guiado: Fibra ótica e Cabo de par trançado;
Não Guiado: Satélite e raios laser.
NASA